## Slide 1: Thorium und Molten Salt Reaktoren

## Slide 2: Funktionsweise eines Kernkraftwerks
Genauso wie ein normales Kraftwerk
  Energiequelle ist der Zerfall eines Element

## Slide 3: Aufbau

## Slide 4: Woher kommt die Energie?

## Slide 6: Fission Beispiel
202.5 MeV - enspricht 83.14 TJ/kg
Benzin ≈ 45MJ/kg
 | MeV
Kinetische Energy der Tochter Teilchen | 169.1
Energie der Restteile(Strahlung, Antineutrinos, Kinetische Energie) | 33.4

## Slide 7: Design entscheidungen
Was fuer ein Brennstoff?
Thermal oder Fast Spektrum
Traditionell oder MSR?

## Slide 8: Kern
Man muss eine Kettenreaktion auslösen
  bedeutet mindestens mehr als 1 Neutronen pro Spaltung
Notes: In der realitaet braucht man ein bissen mehr als zwei Neutronen pro Spaltung, da einen Anteil vorloren geht.

## Slide 9: Fissile/Fissionable
Manche Isotope sind spaltbar, aber nicht “fissile”.
  bedeutet die Reaktion erhalt sich nicht von allein
  z.B. U238 ist spaltbar aber nicht fissile. Trotz des Energiegewinns gibt das U238 nicht genug Neutronen ab wenn es gespalten wird.

## Slide 10: Fast vs Thermal Spektrum
Thermal-0 bis 100 eV
Fast- < 1 MeV

## Slide 11
Notes: Even numbered neutrons leads to smaller neutron capture cross section

## Slide 12
Pu 239 Thermal
Pu 239 Fast
Notes: U235 kann in ein Fast Kraftwerk benutzt werden, bloss dann braucht man viel mehr Uran dafuer. Deswegen sind die heutigen Kernkraftwerke meistens Thermal. Die kann man mit weniger Uran betreiben.

## Slide 13: Verlangsamung der Neutronen
Wasser-Leicht oder Schwer
  Schweres-Wasser ist besser aber teurere, Leichtes-Wasser absorbiert mehr Neutronen
Graphit
Momentum abgeben bis die Neutronen “Thermalierzt” sind

## Slide 14: Unterschied zwischen Uran und Thorium Kraftwerke
Verschiedene Zyklen
Entweder U235 in Thermal verbrennen oder Pu239 in Fast zeuchten
  Kern wird mit einem Moderator umwickelt und dann mit U238 umwickelt

## Slide 15: “Moderne” Kraftwerke
Heute verbrennt man U235 im thermischen Bereich unter sehr hohen Druck ≈ 30 Atm
  Es existiert aber nur so viel U235 auf der Erde
    .02025ppm
  Ag ist .070ppm
  Thorium tretet dreimal so oft auf wie Uran

## Slide 16: Vorteile von U233
Größere Reserven
Sehr schwer Atom Bomben damit zu bauen
  Mit dem züchten von U233 wird auch U232 erzeugt. U232-viel zu viel Gammastrahlung
Man kann im Thermal Spektrum arbeiten
  Hat den Vorteile, dass bei einen Verlust/Versagen von dem Moderator die Neutronen zu schnell fliegen und, sodass als Folge die Leistung fällt.
Wahrscheinlich billiger als U238

## Slide 17: MSRs
  Es gibts auch Kernreaktoren die mit flüssigen Brenstoff arbeiten

## Slide 18: Kernreaktoren
Brennstäben enthalten noch 96%
ihres ursprüngliches Urans-davon 1%
U235
MSRs können ihren ganzen
Brennstoffbedarf verbrennen

## Slide 19: Kernreaktoren
Abfallprodukte können chemische separiert werden
“Walk away” Sicherheit
höhere thermische Effizienz
(Carnot)
Kein hoch Druck

## Slide 20
U233
Thorium Blanket- Hier wird das U233 gezuechtet
n
Th232
Chemische Trennung von U233 und Th232
Warme -Austausch
Abfallprodukte- Trennung
U233
U233
Abfall(Xe, Kr, He, Etc.)

## Slide 21: Was für andere Gründe gibt es Kernkraftwerke zu bauen?
Kolonisation- auf den Mars sind Solarzellen nur halb so effektiv, Batterien sind zu schwer
Sehr Kosten effektiv
Besser für die Umwelt
  Auch wenn es Abfall gibt’s - “The solution to pollution is dillution”
medizinische Produkte und Pu238 (RTGs)