## Slide 1: Thorium und Molten Salt Reactors

## Slide 2: Funktionsweise eines Kernkraftwerks
Genauso wie ein normales Kraftwerk
Energiequelle ist der Zerfall eines Element

## Slide 3: Aufbau

## Slide 4: Kern
Man muss eine Kettenreaktion ausloesen
  bedeutet mindestens mehr als 1 Neutronen pro Spaltung

## Slide 5: Fission Beispiel
202.5 MeV-enspricht 83.14 TJ/kg
Benzin ≈ 45MJ/kg
 | MeV
Kinetische Energy der Tochter Teilchen | 169.1
Energie der Restteile(Strahlung, Antineutrinos, Kinetische Energie | 33.4

## Slide 6: Fissile/Fissionable
Manche Isotope sind spaltbar, aber nicht “fissile”
  Bedeutet kann die Reaktion nicht von selbst weiter durchfuehren.
  Z.B. U238 ist spaltbar aber nicht fissile. Trotz des Energiegewinns gibt das U238 nicht genug Neutronen ab wenn es gespaltet wird.

## Slide 7: Woher kommt die Energie?

## Slide 9: Fast vs Thermal Spektrum
Thermal 0 to 100 eV
Fast 1 MeV

## Slide 10
Notes: Even numbered neutrons leads to smaller neutron capture cross section

## Slide 11
Pu 239 Thermal
Pu 239 Fast
Notes: U235 kann in ein Fast Kraftwerk benutzt werden, bloss dann braucht man viel mehr Uran dafuer. Deswegen sind die heutigen Kernkraftwerke meistens Thermal. Die kann man mit weniger Uran betreiben. Es hat auch ein sicherheitsvorteil.

## Slide 12: Verlangsamung der Neutronen
Wasser-Leicht oder Schwer
Graphit
Momentum abgeben bis die Neutronen “Thermalierzt” sind

## Slide 13: Unterschied zwischen Uran und Thorium Kraftwerke
Verschiedene Zyklen
Thorium tretet dreimal so oft auf wie Uran
Entweder U235 in Thermal verbrenen oder Pu239 in Fast zeuchten
  Kern wird mit einiem moderator umwickelt und dann mit U238 unwickelt

## Slide 14: Heute Kraftwerke
Heute verbrennt man U235 in Thermal unter sehr hohen Druck ≈ 30 Atm
  Es existiert aber nur so viel U235 auf der Erde
  .02025ppm
  Ag ist .070ppm

## Slide 15: Vorteile von U233
Groessere Reserven
Sehr schwer Atom Bomben dammit zu bauen
  Mit dem zuechten von U233 wird auch U232 erzeugt. U232-Viel Gammastrahlung
Man kann im Thermal Spektrum arbeiten
  Hat den Vorteile, dass bei einen Verlust von dem Moderator die Neutronen zu schnell fliegen und das als Folge die Leistung faelt.
Wahrscheinlich billiger als U238

## Slide 16: MSRs
Bis jetzt hab ich nur ueber Festen Brenstoff geredet
  Es gibts auch fluessige Kernreaktoren

## Slide 17: Kernreacktoren
Brennstaeben enthalten noch 96%
ihres urspruengliches Urans-davon 1%
U235
MSRs Koennen ihren ganzen
Brennstoffbedarf verbrennen

## Slide 18: Kernreaktoren 2
Abfallprodukte koennen chemische seperiert werden
“Walk away” Sicherheit
Hoehere thermische Efficienz
(Carnot)
Kein hoch Druck

## Slide 19
U233
Thorium Blanket- Hier wird das U233 gezeuchtet
n
Th232
Chemische Trennung von U233 und Th232
Warme -Austausch
Abfallprodukte- Trennung
U233
U233
Abfall(Xe, Kr, He, Etc.)

## Slide 20: Was fuer andere Gruende gibt es Kernkraftwerke zu bauen?
Kolonization- auf den Mars sind Solarzellen nur halb so effektiv, Batterien sind zu schwer
Sehr Kosten effektiv
Besser fuer die Umwelt
  Auch wenn es Abfall gibts “The solution to pollution is dillution”
medizinische Produkte und Pu238(RTGs)
es ist sowieso in unsere Zukunft(dyson swarm)